Utilisation d’un multimètre : généralités
Comme son nom l’indique, un multimètre permet de mesurer plusieurs types grandeurs
Au minimum, un multimètre offres les fonction de :
Volt-mètre
Ampère-mètre
ohm-mètre
Ils peuvent aussi offrir les fonctions de :
Capacimètre (mesure de condensateur)
Watt-mètre
énergie-mètre
Transistor-mètre
Thermomètre
Fréquence-mètre
...
Certain sont capable de dialoguer avec un ordinateur.
Il en existe de qualité et de prix divers. Pour le choisir est important de connaître les performance de l’appareil

---
Utilisation d’un multimètre : câblages de base
Sur un multimètre la plupart des fonctions utilisent les mêmes bornes.
Seules les mesures de courant font exception.
Dans tout les cas on se reportera à la documentation de l’appareil.
On peut remarque que pour les mesure de courant, il existe deux entrées à choisir en fonction de l’intensité du courant mesuré. Il est donc indispensable d’avoir une idée de l’ordre de grandeur des courant à mesurer. (par un calcule préalable)
En règle générale, il est toujours plus sûr de connaître l’ordre de grandeur de ce que l’on va mesurer avant de le faire.
Metrahit 29 S

---
Utilisation d’un multimètre : réglage de base
Pour définir la fonction que doit réaliser l’appareil. On utilise le sélecteur.
Le choix de cette fonction se fait avant toute connexion de l’appareil.
On n’utilise qu’une fonction à la fois !.
Sélecteur d’un Fluke 75
Sélecteur d’un métrahit 29S
On peut voir qu’en voltmètre et en ampère-mètre, il existe plusieurs modes de fonctionnement
DC : mesure de grandeurs continue, ou de la valeur moyenne d’une grandeur alternative
AC+DC : mesure de la valeur efficace d’une grandeur
AC : mesure de la valeur efficace de l’ondulation d’une grandeur (grandeur sans sa valeur moyenne)

---
Utilisation d’un multimètre : risque lors d’une mesure
Pour l’utilisateur :
Electrisation, par contacte directe :
si les cordons ne sont pas en bon état
Si on intervient sans les EPI réglementaire
Pour l’appareil :
si les limite de tension ou de courant sont dépassée.
si les consignes de câblage ne sont pas respectées.
Dans tout les cas : seule la documentation de l’appareil permettra de connaître les conditions d’utilisation.

---
Utilisation d’un multimètre : détermination de l’incertitude de mesure.
Un multimètre ne peut pas donner la valeur exacte d’une mesure.
La présence même du multimètre modifie le fonctionnement du circuit auquel il est raccordé.
Les composant de l’appareil subisse des variation a la fabrication et en cours de fonctionnement.
L’incertitude d’une mesure se calcule à l’aide des données du fabriquant.
Exemple : le multimètre mesure une tension continue et affiche 25,657V
On en déduit qu’il est sur le calibre 30V continu.
D’après la relation de la documentation l’incertitude est :
%DELTA mesure = 0,02% mesure + 0,005% calibre +5 didit
%DELTA mesure = {0,02 times 25,657} over 100 + {0,005 times 30} over 100 +5 times 0,001
%DELTA mesure =0,0116 approx 0,012
mesure = 25,657 V +-0,012